Методические указания

«Пошаговая инструкция подготовки многоквартирного дома к отопительному сезону»

г. Симферополь. 2017

Разработано АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым»

Автор: Конева А. В., Амелина Д. А.

Подготовка многоквартирного дома к отопительному периоду является важнейшим мероприятием по обеспечению сохранности общедомового имущества, в связи с чем, в ее проведении должны быть заинтересованы, прежде всего, собственники помещений.

Главная цель проводимых мероприятий – подготовить многоквартирный дом к отопительному периоду и исключить возможность влияния температурных факторов на надежность инженерного оборудования. Для проведения подготовки разрабатывается специальная программа, включающая подробный список необходимых мероприятий по проверке и замене систем. 
Приказом № 103 Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2012 года утверждены Правила оценки готовности к отопительному периоду, которыми определен порядок оценки готовности к отопительному периоду путем проведения уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения и установлены ее требования.

В свою очередь в Жилищном Кодексе Российской Федерации закреплено, что организация, выбранная в предусмотренном законом порядке и осуществляющая управление многоквартирным домом, несет ответственность за проведение мероприятий по подготовке дома к зиме в установленные сроки. Чаще всего в этой роли выступает управляющая организация или товарищество собственников жилья, реже – сами собственники, которые выбрали непосредственный способ управления. 
Правильно и своевременно выполненный комплекс мероприятий позволяет обеспечить такие условия проживания и функционирования инженерного оборудования в отопительный период, которые соответствуют нормативным требованиям.

Важно понимать, что отсутствие подготовки многоквартирного дома к отопительному сезону влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов, которые закреплены в пункте 2 статьи 14.1.3. КоАП РФ и составляют:

от 250 000 до 300 000 руб. – для самих управляющих организаций;

от 250 000 до 300 000 руб. или дисквалификации на срок до трех лет – для индивидуальных предпринимателей;

штрафа от 50 000 до 100 000 руб. или дисквалификации на срок до трех лет – для должностных лиц.

Статья 7.22. КоАП РФ закрепляет размер штрафов для ТСЖ, ЖСК - от 40 000 до 50 000 руб., а должностным лицам – от 4000 до 5000 руб.

Рассмотрим 6 основных шагов, необходимых для надлежащей подготовки многоквартирного дома к отопительному периоду.

Шаг 1. Весенний осмотр общего имущества многоквартирного дома.

В соответствии с пунктом 2.1.1. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).

Указанные осмотры в обязательном порядке оформляются актом. Обязательная форма акта не предусмотрена, однако, она может быть принята нормативным актом субъекта Российской Федерации.

Образец акта сезонного (весеннего/осеннего) осмотра общего имущества многоквартирного дома

## "___" ___________ 20__ г.

| Адрес: |  |
| --- | --- |
| (полный адрес многоквартирного дома) |
| по состоянию: |
| весенний осмотр на "__" _____________ 20__ года |
| осенний осмотр на "__" ______________ 20__ года |
| Комиссия в составе: |
| Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.) |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| представителей организации - исполнителя коммунальных услуг: |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома): |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

### 1. Технические характеристики многоквартирного дома

| Год ввода дома в эксплуатацию: |  |
| --- | --- |
| Срок службы здания |  |
| Материал стен |  |
| Вид и тип фундамента |  |
| Вид и тип кровли |  |
| Число этажей |  |
| Количество подъездов |  |
| Количество квартир |  |
| Количество лифтов |  | шт. |
| Общая площадь дома |  | кв.м. |
| Общая площадь жилых помещений |  | кв.м. |
| Наличие подвала (технического подвала/технического подполья) |  |
| Наличие технического этажа (между этажами) |  |
| Наличие мансарды |  |
| Наличие чердака (технического чердака) |  |
| Наличие цокольного этажа |  |
| Общий физический износ многоквартирного дома |  | % |
| Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | кв.м. |
| Принадлежность к памятнику архитектуры |  |

### 2. Результаты осмотра

| N | Элементы | Единица | Коли- | Описание | Весенний осмотр | Осенний осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения | чество | элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопи- тельному сезону | Выполнение плана подготовки к отопительному сезону |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выше отметки чердачного перекрытия |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельное покрытие | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | свесы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | желоба | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | защитные ограждения | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стропильная система | пог.м. | x |  |  |  |  |  |
|  | мауэрлат | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | выходы на чердак | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | чердачные продухи | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | слуховые окна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | наружный водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотводящие лотки и отводы от здания | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наружные конструкции и оборудование |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | отмостка | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | приямки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | крыльца | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные стены | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Колонны и столбы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | архитектурная отделка | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | плиты балконов и лоджий | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ограждение балконов и лоджий | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | подъездные козырьки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | межпанельные швы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарные лестницы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | эркеры | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дверные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | оконные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | подвальные окна | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности) | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внутренние конструкции и оборудование |
|  | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | междуэтажные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | подвальные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | чердачные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние стены | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Балки (ригели) перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тамбурные двери | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление в местах общего пользования | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мусоропроводы | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | загрузочные клапаны мусоропроводов | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовые ящики | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Печи, очаги |
|  | Печи | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонные очаги | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Противорадиационное убежище |
|  | система управления вентиляцией | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | электродвигатели | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ручной привод | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | фильтры | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | двери | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | воздухозаборник | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляция | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | освещение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительное оборудование | компл |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральное отопление |
|  | отопительные приборы мест общего пользования | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые пункты | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляция трубопроводов | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Горячее водоснабжение |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Холодное водоснабжение |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Система водоотведения (канализация) |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | ливневая канализация | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование |
|  | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | щит распределительный этажный | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | светильники | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | выключатели | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | розетки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |

### 3. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

| N п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Выводы и принятые решения | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  |  | 1 раз в три года |
| 2 | Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования |  |  | 1 раз в три года |
| 3 | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов |  |  |  |
| 4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  |  |  |
| 5 | Периодические освидетельствования лифтового оборудования |  |  |  |
| 6 | Диагностическая экспертиза лифтового оборудования |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности |  |  |  |
| 8 | Проведение строительно-технической экспертизы |  |  |  |

Приложения к акту:

а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома;

б) результаты инструментального контроля (в случае применения);

в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);

г) результаты исследований;

д) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;

е) фотоматериалы;

ж) др.
Члены комиссии:

| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |
| (должность) |  | (фамилия, инициалы) |

"___" ______________ 20__ г.

Конкретный срок проведения весеннего осмотра и составления акта, федеральное законодательство не предусматривает.

Однако его могут устанавливать:

- нормативный акт субъекта РФ;

- договор управления МКД – если домом управляет УО;

- порядок, определенный в уставе ТСЖ, ЖК или ЖСК, – если домом непосредственно управляет одна из этих организаций;

- решение общего собрания собственников помещений в МКД либо договор оказания услуг или выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД – при непосредственном способе управления домом.

Как правило, акт весеннего осмотра составляют до окончания текущего отопительного периода.

Шаг 2. Составление плана – графика подготовки многоквартирного дома к отопительному сезону.

В соответствии с пунктом 2.6.4. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" на основе результатов весеннего осмотра и недостатков, выявленных за прошедший период собственником жилищного фонда или организацией по его обслуживанию составляется и утверждается органами местного самоуправления План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

Конкретная форма плана – графика, а также срок, в течение которого он должен быть предоставлен в органы местного самоуправления федеральным законодательством не установлен, однако они могут быть установлены нормативным актом субъекта Российской Федерации, в таком случае принятая форма и сроки будут являться обязательными к исполнению.

Если нормативным актом субъекта не установлены конкретные сроки предоставления плана – графика, то рекомендуется его направить по окончанию отопительного сезона.

Образец плана – графика готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 20___/20____гг.                                    по _______________________ (район, г/о, поселение)

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес объекта | Управляющая (эксплуатирующая) организация | Дата сдачи паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Шаг 3. Проведение работ по подготовке многоквартирного дома к отопительному сезону.

Комплекс работ по подготовке к зимнему сезону закреплен, во-первых Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г.  N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда":

П. 2.6.2. при подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период надлежит:

- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;

- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;

- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.

П. 2.6.5. подготовке к зиме (проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка) подлежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (котельные, внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пункты в домах, системы отопления, вентиляции.

П. 2.6.7. в неотапливаемых помещениях в период подготовки к зиме следует проверить состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации, ЦО и ГВС, утеплить противопожарный водопровод.

П. 2.6.13. в летний период должны быть проведены следующие работы:

а) по котельным - ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики, устранения щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подготовлен контингент операторов и осуществлен завоз топлива: твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса. Расчет потребного количества топлива следует производить в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Хранение топлива следует производить в соответствии с установленными требованиями;

б) по тепловым сетям - промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях);

в) по тепловым пунктам - ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.);

г) по системам отопления и горячего водоснабжения - ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках, и в нишах санитарных узлов. При наличии непрогрева радиаторов следует провести их гидропневматическую промывку. По окончании всех ремонтных работ весь комплекс устройств по теплоснабжению подлежит эксплуатационной наладке во время пробной топки;

д) по уборочной технике и инвентарю для дворников - проверка, ремонт, замена;

е) завоз песка для посыпки тротуаров (из расчета не менее 3 м3 на 1 тыс.м2 уборочной площади) и соли (из расчета не менее 3-5% массы песка) или ее заменителя;

ж) разъяснение нанимателям, арендаторам и собственникам жилых и нежилых помещений правил подготовки жилых зданий к зиме (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.).

з) наличие первичных средств пожаротушения.

Во – вторых, комплекс работ по подготовке многоквартирного дома к зиме закреплен Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду":

П. 16. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Органы местного самоуправления, органы государственного жилищного надзора, а также собственники многоквартирного дома (Совет МКД) контролируют ход проведения подготовительных работ.

Пункт 2.6.3. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" закрепляет, что Сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого жилого дома, котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла утверждаются органом местного самоуправления (по предложению организации обслуживающей указанный жилищный фонд) с учетом завершения всех работ в северных и восточных районах - до 1 сентября, в центральных - к 15 сентября, в южных - до 1 октября, включая проведение пробных топок центрального отопления и печей.

Шаг 4. Подготовка документов.

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием:

- паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях;

- актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КПП) котельных и инженерного оборудования зданий;

- актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;

- обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного сезона: твердым не ниже 70% потребности отопительного сезона, жидким - по наличию складов, но не менее среднемесячного расхода; запаса песка для посыпки тротуаров из расчета не менее 3-4 м3 на 1 тыс.м2 уборочной площади;

- актов о готовности уборочной техники и инвентаря;

- актов о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и акта по каждому объекту, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления

Все акты утверждаются и сдаются до 15 сентября.

(п. 2.6.10. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда").

Образец Паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне – зимний период.

| город |  | район |  |
| --- | --- | --- | --- |

_________ 20__ г.

### I. Общие сведения

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| 2. Год постройки |  |
| 3. Характеристика объекта: |
| износ в % _________________ этажность ____________ подъездов ___________ |
| наличие подвалов, цокольных этажей, м, общей площади _____________ |
| количество квартир ____________ (шт.) |
| общая полезная площадь объекта |  | (кв.м) |
| жилая площадь |  | (кв.м) |
| нежилая площадь |  | , в том числе |
| под производственные нужды |  | (кв.м) |
| 4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) |
| 5. Источники: |
| теплоснабжения |  |
| газоснабжения |  |
| твердого и жидкого топлива |  |
| энергоснабжения |  |
| Системы АПЗ и дымоудаления |  |
| 6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования |
| N ___________ от _______________ 20___ г., |
| срок действия ______ года (лет) |
| 7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования |
| от _______________ 20___ г. |
| 8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов |
| от _______________ 20___ г. |

### II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период прошедшего 20__ г.

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации в осенне-зимний период 20__ г.

| N п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме | Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем работ |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - отмостков |  |  |  |  |
|  | - приямков |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1) центрального отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 2) котельных: котлов на газовом топливе то же, на угле тепловых пунктов элеваторных узлов 3) горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 4) водопровода: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб 5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы 6) электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей |  |  |  |  |
| 8. | Другие работы |  |  |  |  |
| 9. | Обеспеченность объекта: |  |  |  |  |

котельных топливом _________________ (указать запас в днях)

____________________________________ (тыс.куб.м)

горюче-смазочными материалами и бензином ___________ (тыс.усл.т)

пескосоляной смесью и химреагентами _____________ (тыс.куб.м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ______ (шт.)

### IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду        20__ г.

| Комиссия в составе: |
| --- |
| председателя - руководителя управляющей организации |
| членов комиссии: |
| - представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома): |
| - представителей Главного управления Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" |
| - представителей специализированных организаций |
| - представителей муниципального образования |
| произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен. |
| Председатель комиссии: |  |  |  |  |
|  |  | ( |  | ) |
|  | подпись |  |  | ФИО |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |
|  |  | ( |  | ) |
|  | подпись |  |  | ФИО |
|  |  | ( |  | ) |
|  | подпись |  |  | ФИО |
|  |  | ( |  | ) |
|  | подпись |  |  | ФИО |
|  |  | ( |  | ) |
|  | подпись |  |  | ФИО |
| "__" ____________ 20__ г. |  |  |  |  |

| Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 20___ г. Глава муниципального образования (заместитель) |
| --- |
|  |  | ( |  | ) |
|  | подпись |  |  | ФИО |

Шаг 5. Проверка готовности многоквартирного дома к отопительному сезону

П. 5, п. 7,  Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду"

Проверка готовности к отопительному сезону осуществляется комиссиями, которые образовываются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или органами местного самоуправления поселений, городских округов (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утверждаемой руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющих установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки теплоснабжающих и тепло сетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Шаг 6. Осенний осмотр общего имущества в многоквартирном доме.

Пункт 2.1.1. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" - общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).

Проведение осеннего осмотра проходит по тем же правилам, что и весенний осмотр общего имущества.

Результаты проведения осеннего осмотра также оформляются актом, образец которого содержится в Шаге 1. Настоящей инструкции.

Примечание для собственников многоквартирных домов:

Если многоквартирный дом был подготовлен к отопительному сезону, однако, отопления нет или же оно неудовлетворительное следует принять во внимание положения Главы 10 Постановления Правительства РФ от  06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

В соответствии с указанной главой Постановления при обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу.

Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть сделано потребителем в письменной форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации аварийно-диспетчерской службой.

На основании указанного уведомления представителями ресурсоснабжающей организации, а также управляющей организации (ТСЖ, ЖСК) осуществляется проверка, по окончанию которой оформляется акт проверки.

Время проведения проверки назначается не позднее 2 часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано иное время.

При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами.

В случае не проведения исполнителем проверки в установленный срок, а также в случае невозможности уведомить его о факте нарушения качества предоставляемых услуг в связи с ненадлежащей организацией работы круглосуточной аварийной службы потребитель вправе составить акт проверки качества предоставляемых коммунальных услуг в отсутствие исполнителя.

В таком случае указанный акт подписывается не менее чем 2 потребителями и председателем совета многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом.

Датой и временем, начиная с которых считается, что коммунальная услуга предоставляется с нарушениями качества, являются:

а) дата и время обнаружения исполнителем факта нарушения качества коммунальной услуги всем или части потребителей, указанные исполнителем в журнале учета таких фактов;

б) дата и время доведения потребителем до сведения аварийно-диспетчерской службы сообщения о факте нарушения качества коммунальной услуги, указанные исполнителем в журнале регистрации сообщений потребителей, если в ходе проведенной в соответствии с настоящим разделом проверки такой факт будет подтвержден, в том числе по результатам проведенной экспертизы;

в) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были зафиксированы коллективным (общедомовым), общим (квартирным), индивидуальным прибором учета или иным средством измерения, которое предназначено для этих целей и используется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о единстве измерений, если указанные приборы учета и средства измерения способны сохранять зафиксированные сведения;

г) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были зафиксированы в акте проверки качества предоставляемых коммунальных услуг, составленном потребителем, в случае если нарушение качества было подтверждено в ходе проверки факта нарушения качества коммунальной услуги или в результате проведения экспертизы качества коммунальной услуги.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации для подтверждения качества предоставляемой коммунальной услуги требуется проведение экспертизы, исполнитель организует проведение такой экспертизы и несет расходы на ее проведение.

Образец акта о непредоставлении коммунальных услуг либо о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества

Дата проведения проверки «____» _________ 20__ г. Время проведения проверки ______ ФИО потребителя _____________________________________________________________ Адрес проживания ____________________________________________________________ Представитель управляющей организации, ТСН, ТСЖ либо ЖСК: __________________________________________________________________________________________________________________________Представитель ресурсоснабжающей организации: __________________________________________________________________________________________________________________________Вид непредоставленной коммунальной услуги или предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего качества _______________________________________________________ Выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Использованные в ходе проверки методы (инструменты) выявления нарушений параметров качества коммунальной услуги __________________________________________________________________________________________________________________________ Выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги __________________________________________________________________________________________________________________________Заключение по результатам обследования _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Подписи: Потребитель или его представитель: ____________ / _______

Уполномоченный представитель УО, ТСЖ, ТСН, либо ЖСК: ____________ / _______________________________ .

Уполномоченный представитель ресурсоснабжающей организации: ____________ /  ____________________.

Иные лица (при их наличии):

____________ / _______________________________ .

. ____________ / _______________________________.